Pumpeledning/pumpestasjon

Pumpestasjonene skal dimensjoneres for følgende betingelser:

Avstand mellom pumpestasjon til tilkoblingspunkt på Borøysida er ca 600 – 700 m.
(se egen plan over tilknytninger , samt kumskisse av vannkum som skal tilknyttes).

Ledningen som anlegget skal tilknyttes ligger i strandsonen på grunt vann og kan enkelt løftes opp for tilkobling. Eksisterende ledning er 63 mm PE-ledning. Tilkobling skal utføres med sveiseforbindelse. Pumpe/pumpeledning skal dimensjoneres for pumping mot kt. 0, og for pumping 1000 m på kommunal ledning i tillegg til”vår”pumpeledning. Fra hver av pumpene føres separat pumpeledning sammen til en ledning ca 100 m fra hver pumpe. Sammenkoblingen av de to pumpeledningene/vannledningene skal ligge godt ute fra land ( som vist på ledningsplan) for å redusere fare for skader på ledningen pga dregg etc.

Hver pumpe skal ha kapasitet for min.10 husstander, hvorav det alt vesentligste er fritidsboliger.

Pumpestasjoner (2 stk) skal leveres som GUP-tank med diameter min.800 mm, med låsbart lokk, stengeventil, tilbakeslagsventil og koblingsfot ,og med styreskap på utvendig stativ (plassering avtales) med driftsindikeringslampe, H-0-A- vender, timeteller og utgang for alarm og mulighet til å styre driften av pumpene fra PC via internett. Pumpekum skal leveres for nødvendig antall tilknytninger av spillvannsleninger i hht plantegning.

Det skal oppgis alternative priser på pumpeleveransen:

Alt. 1: 	Pumpestasjonene leveres med 2 pumper hver, med alternerende drift, men slik at hvis en av pumpene stopper, skal den andre gå hele tiden.

Alt. 2: 	Pumpestasjonene leveres med en pumpe hver, og med en felles reservepumpe, som til enhver tid skal kunne byttes inn dersom det oppstår problemer med en av de to andre.

Det må sikres mot tilbakestuvning fra pumpesump til laveste kjeller. Høyeste nivå i pumpesumpen bør være min 0,9 m under ok laveste kjellergulv. Om nødvendig må det sprenges grube for pumpestasjonene. Pumpestasjonene må sikres mot oppdrift ved at de belastes med betong .

For å hindre problemer ved pumpestopp i kjelleretasje i hus nærmest pumpestasjon PN skal det etableres installasjon som skal hindre at dette skjer. Enten monteres tilbakeslagsventil på stikkledning inn til huset som hindrer avløpet å trenge inn i kjeller ved driftsstans, eller så monteres automatikk som stenger for vanntilførselen til husene som er tilknyttet aktuell pumpestasjon dersom pumpa stopper opp.

Der hvor ledningene (gjelder både pumpe- og vannledning) i strandsonen blir liggende slik at det er frostfare, skal det benyttes ledninger med termostatstyrte varmekabler på nødvendig lengde, med el-tilknytning i eget pumpeskap over bakkenivå.

Pumpeledningen monteres sammen med vannledningen og skal belastes med lodd som sikrer at de legger seg i ro på sjøbunnen (90 % vekting). Dersom klammer benyttes på loddene, skal de være syrefaste.

# Vannforsyning

Rørlegging og montering skal skje i hht VAV’s normer og bestemmelsene i NS 3420.

Vanntilknytning skal finne sted i kommunal kum (se kumskisse)  Ved tilknytning i kommunal kum skal Tvedestrand Kommune varsles før arbeidet startes, slik at det sikres at tilknytningen blir utført som ønsket.

Rørleveransene skal være komplette med bend, grenrør, overganger, terser etc.

Type/fabrikat som ønskes benyttet skal oppgis i tilbudet. Kvalitet skal tilsvare det som er oppgitt her.

Vannforsyning omfatter komplett tilknytning med nødvendig ventil, rørdeler og hulltakning i kommunal kum på Borøya. Det skal oppgis alternative priser på hhv Ø50 mm og Ø63 mm PE 50 PN 10 mellom tilnytning i kum på Borøya og fram til sammenkobling ute i sjøen før de føres inn til hver av pumpestasjonene, herfra og inn til ventilkummene på land benyttes Ø50 mm PE 50 PN10. Det skal monteres avstengningsventiler på hver avgrening. I begge ventilkummene som ligger ved pumpestasjonene, skal det være kran med uttak av ¾” slange for renhold av pumpestasjonene

Herfra videreføres ledningene til avgreninger til aktuelle eiendommer med dimensjoner som varierer mellom Ø32 og Ø50 PE50 PN10; dimensjoner er påført de aktuelle traseene. De avsluttes med Ø32 mm bakkekran komplett med ventil, teleskopisk spindelforlenger med varerør samt nødvendige tilkoblingsdeler .

Der hvor ledningene blir liggende grunt slik at det er fare for at ledningene fryser, skal det på disse strekningene benyttes Isoterm-rør med varmekaber med av/på - bryter montert innomhus i den enkelte eiendom.  Der hvor det er grunn grøft inntil husveggen, avsluttes ledningen med bakkekran med Isoterm universalskjøt, slik at også kranene er frostsikret.

Det må avtales hvor tilknytning ved husvegg skal finne sted i det enkelte tilfelle. Tilbudet gjelder frem til yttervegg både mht vann og avløp. Eventuell tilknytninger/innvendige arbeider utføres evt. etter spesiell avtale med den enkelte.

# Spillvannsledninger/kummer

Frem til pumpestasjon skal det overalt benyttes 110 mm PVC SN8 selvfallsledninger med minimum fall min 1:60. Dimensjon er ikke vist på planen, med unntak av ”parsell” 9-11, hvor kloakken må pumpes. Her er det forutsatt 50 mm pumpeledning.

Ved markerte retningsendringer uten kum skal det benyttes lange bend. På partier med lite fall er det viktig at det ikke forekommer svanker. Eventuell terrengjustering for å oppnå jevnt eller tilstrekkelig fall må avtales spesielt.

Stake – og avgreningskummer plasseres som vist på ledningsplanen. Det skal benyttes prefabrikerte minikummer av PVC med bunnseksjon, type Mabo eller tilsvarende for 110 mm  rør. Kummene leveres med  støpejerns ramme og lokk.

# Eksisterende ledninger

Tre eiendommer har allerede sin egen vannforsyning. De skal derfor kun ha spillvannsledninger. Eventuell midlertidig fremføring som er gjort i forbindelse med egen vannforsyning og som kommer i konflikt dette anlegget, må den enkelte eier sørge for at han gjennomgår med entreprenør før oppstart og gjøre egne avtaler for tilretteleggelse slik at dette ikke hindrer prosjektet.

Eiendom 8 har for ca 20 år siden lagt ledninger fra sitt hus og ut i sjøen, 1 stk PVC 110 mm og 1 stk 32 mm. Hvis kvalitet på SP-ledning, fallforhold mm er i orden, må muligheten av å beholde denne som felles spillvannsledning vurderes. Det må likevel etableres ny vannledning med tilhørende grøft. Dersom entreprenøren mener at det er mulig å redusere kostnaden ved en slik utførelse, skal besparelsen oppgis i tillegg til pris for tradisjonell utførelse.

# Grøfter

Grøftene forsøkes lagt til gunstigste trasé, og med målsetning å bevare kulturdetaljer som steingjerder etc.. Dersom trasé å grunn av gunstigere forhold mht fjell ol fraviker plantegningen, må evt. ny trasé avklares med aktuell eier før arbeidet settes igang.

Grøftebunn skal normalt ha 60 cm bredde i bunnen, og ledningene legges med ca 20 cm innbyrdes avstand og ca 10 cm til grøftekant. Fundament (ca 10 cm) og omfylling (10 cm over ) utføres med pukk 8-12 mm.  Massene i grøfta komprimeres. Tilbakefylling med stedlige masser,  med maks steinstørrelse 30 cm.

Overdekning over spillvannsledningene bør overalt være min 40 cm. Der traseen passerer opparbeidet område med matjord og plen, forutsettes at matjord legges tilbake og grovplaneres, finplaneres og tilsåes på egnet tid av året (enten tidlig på våren eller sent på høsten)

.

Der grøftetraseen krever fjerning av asfalt, skal denne sages. Når arbeidene er ferdig skal det re-asfalteres. Før asfaltering skal det fylles tilbake med stabile, frostfrie masser og komprimeres grundig.

Alle overskuddsmasser kjøres vekk

El-arbeider

Alle el-arbeider i samband med pumpeinstallasjoner inkl. skap, signalkabler samt varmekabler i grøfter inkl bakkekran skal være inkludert i tilbudssummen. Tilknytning til nettet både for pumper (felles) og for varmekabler (hver enkelt) utføres av andre. Der det er behov for trekkerør for el i grøft, er entreprenøren ansvarlig for at denne legges.

Avregning

Det fremgår i annet dokument hvordan Dorettslaget skal fordele kostnadene seg i mellom, både mht fellesanlegg (sjøledning og pumpestasjoner) og mht de enkelte ledningsstrekkene på land.

For sjøledningene ( komplett anlegg fra og med tilknytning til kommunalt anlegg på Borøy-siden til og med pumpestasjoner og ventilkum for vann ved pumpestasjon) skal det gis fast pris.

Det er to modeller for hvordan entreprise-kostnader for ledningsstrekkene på land kan avregnes:

1	Entreprenøren oppgir fast pris pr. strekk, hvor han tar all risiko for nødvendig sprengning av fjellgrøfter og for behov for bruk av Isotherm-rør i sine priser

2	Entreprenøren dokumenterer (vhj bilder eller annen metode) hvor det er fjellgrøft og hvor det er Isotherm-rør, og det oppgis lm-priser for de enkelte variable arbeidsoperasjonene, slik at oppgjør kan skje etter faktisk utført arbeide.

For å kunne avregne dette må det oppgis enhetspriser (kr/lm eks mva) på følgende arbeider:

- Standard jordgrøft med komplett legging av vann 32 mm PE-ledning og 110 mm PVC-lening med fundament og omfylling og tilbakefylling

- Tillegg for fjellgrøft med dybde 0,5-0,8 m dybde	kr…………../lm

- Tillegg for fjellgrøft med dybde 0,8-1,2 m		kr…………../lm

- Tillegg for fjellgrøft med dybde 1,2-1,6 m		kr…………../lm

- Tillegg for fjellgrøft med dybde 1,6-2,0 m		kr…………../lm

- Tillegg for fjellgrøft med dybde 2,0-3,0 m		kr…………../lm

- Tillegg for 40 mm vannledning i stedet for 32 mm	kr................../lm

- Tillegg for 50 mm vannledning i stedet for 32 mm	kr................../lm

- Tillegg for 32 mm Isotherm istedet for 32 mm vanlig	kr…………../lm

- Tillegg for 40 mm Isotherm istedet for 40 mm vanlig	kr…………../lm

- Tillegg for 50 mm Isotherm istedet for 50 mm vanlig	kr................../lm

- Tillegg for termostatstyrt Isotherm

vannledning/pumpeledning i strandsonen  		kr…………../lm

- Tillegg for stengeventil					kr…………../stk

- Tillegg for bakkekran					kr…………../stk

- Tillegg for kum for ventiler m/ lokk			kr…………../stk

- Tillegg for forgr.-/stake spillvannskum m/lokk		kr…………../stk

- Tillegg for frostsikring av bakkekran			kr…………../stk

- Tillegg for trukket vannledning i eksisterende

spillvannsledning						kr…………../stk

- Fradrag for 32 mm vannledning i grøft

(Hvor det ikke skal legges vann)			kr…………../lm

- Tillegg for saging av asfalt				kr…………../lm

- Tillegg for reasfaltering 					kr…………../m2

- Tillegg for reetablering av matjord med tilsåing		kr.................../m2

Dersom enterprenøren ønsker å gi tilbud etter alternativ 1 skal han oppgi komplette priser på delstrekninger oppgitt nedenfor. Byggherren forbeholder seg retten til å velge om han vil benytte seg av alternativ 1 eller 2. Enhetspriser beregnet etter alternativ 2 skal derfor uansett oppgis. Dette også fordi de skal benyttes i tilfelle tilleggsbestillinger eller større endringer. Dersom entreprenør ikke ønsker å oppgi faste priser på hver delstrekning, skal han likevel oppgi hva maksimalpris er på hver delstrekning.

# Andre arbeider

I tilknytning til arbeidene kan det være spesielle grave-/oppfyllingsarbeider som den enkelte ønsker å avtale spesielt. Det forutsettes at prisnivået på tilbudsarbeidene også legges til grunn ved prising av disse arbeidene.

# Søknader/utfylling av skjemaer

I prisen skal også inngå utfylling og innsending av all dokumentasjon som Arendal kommune krever at rørlegger skal sende inn.

# Serviceavtale

Arendal Kommune forlanger at utbygger skal opprette egen serviceavtale med autorisert firma for ivaretar at anlegget til enhver tid fungerer som det skal.

I tilbudet skal det gis tilbud på alternative serviceavtaler for pumpestasjonene.

Vi ønsker derfor tilbud på slik avtale i form av årlige utgifter både for pumpealternativ 1 og 2. Sammen med tilbudet skal det følge detaljert oversikt over hva avtalen omfatter.

Vi ønsker også, dersom tilbyder aksepterer å ta ansvaret med slik ordning, å motta tilbud på årlige utgifter basert på at vi selv kan bytte pumper ved behov og besørge innlevering/innsending av pumpe til service. Dette siste gjelder kun løsning med en pumpe i hver stasjon, og en ekstra tilleggspumpe.

Pris serviceavtale pr. år etter alternativ 1.:………………………..............................

Pris serviceavtale pr år etter alternativ 2......................................................................

Pris serviceavtale pr år etter alternativ 2 , med delvis egeninnsats.............................

Fastprisskjema

| Ytelse |  | Merknad | Sum eks. mva |
| --- | --- | --- | --- |
| Rigg og drift |  | Fylles ut uansett | Kr. |
| Komplett sjøledninger inkl tilknytninger samt pumpestasjoner forberedt for tilknytning av spillvannsledninger samt komplett ventilkum ved pumpestasjoner |  | Fylles ut uansett | Kr. |
| Delstrekning på land (faste priser) | Dimensjon vannledning |  |  |
| PS-1, komplett | 32 mm |  | Kr. |
| PS-2, komplett | 50 mm |  | Kr. |
| PS-7, komplett | 50 mm | Evt. besparelse oppgis (), se pkt om ”Eksist. ledninger” | Kr (Kr..................). |
| 2-3, komplett | 32 mm |  | Kr. |
| 2-3B, komplett | 32 mm |  | Kr. |
| 2-4, komplett | 50 mm |  | Kr. |
| 4-5, komplett | 32 mm |  | Kr. |
| 4-6, komplett | 50 mm |  | Kr. |
| 7-8, komplett | 32 mm |  | Kr. |
| 7-9, komplett | 40 mm |  | Kr. |
| 9-10, komplett | 40 mm |  | Kr. |
| 9-11, komplett | 32 mm | 50 mm kloakk pumpeledn | Kr. |
| PN-12, komplett | 50 mm |  | Kr. |
| PN-21, komplett | 40 mm | krever utfylling utenpå eksisterende sprengsteinsfylling med min 1 m bredde, samt etablering av rekke med store steinblokker i bunnen og skjøting av eksisterende stikkrenne | Kr. |
| PN-18+19, komplett | 32 mm |  | Kr. |
| PN-20, komplett |  | (har egen vannledning) | Kr. |
| 12-13, komplett | 50 mm |  | Kr. |
| 13-14, komplett | 32 mm |  | Kr. |
| 13-15, komplett | 40 mm |  | Kr. |
| 15-16, komplett |  | (har egen vannledning) | Kr. |
| 15-17, komplett | 40 mm |  | Kr. |
| 21-22, komplett |  | (har egen vannledning) | Kr. |
| 21-23, komplett | 32 mm |  | Kr. |

__________________ den _______2004

______________________________

Tilbyders stempel og underskrift